Załącznik nr 1

Warunki techniczne wykonania cyfryzacji dokumentów powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w Suwałkach

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest skanowanie i archiwizacja dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK w Suwałkach w zakresie operatów technicznych, 
w tym:

- Skanowanie i archiwizacja operatów (dokumentów) zasobu użytkowego i bazowego z terenu powiatu suwalskiego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suwałkach;

- Pozyskanie metadanych przestrzennych operatów i dokumentów (zakresów operatów i dokumentów) na podstawie zeskanowanych dokumentów oraz map przeglądowych;

- Pozyskanie metadanych opisowych operatów i dokumentów na podstawie zeskanowanych dokumentów;

- Integracja pozyskanych metadanych przestrzennych i opisowych dokumentów ze skanowanymi dokumentami, zasilanie systemu ERGO Ośrodek, wyjaśnienie i usunięcie wykrytych niespójności.

# 2. Przepisy prawne i techniczno-porządkowe

- Ustawa z dnia 17.05.1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 
z 2011 nr 263 poz. 1572);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183);

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1382);

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 roku 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2015 poz. 1034 z późniejszymi zmianami.)

Archiwalne standardy techniczne kompletowania i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (instrukcje techniczne O-3 i O-4).

# 3. Realizacja zamówienia – założenia techniczne

Zamówienie obejmuje skanowanie materiałów formatu od A4 do A0 w ilości 
ok. 100 000 stron odpowiadających formatowi A4. Formaty większe od A4 stanowią wielokrotność formatu A4.

Skanowaniu podlegać będą dokumenty operatów technicznych o zróżnicowanym stanie technicznym (sprawozdanie techniczne, szkice polowe, protokoły graniczne, wykazy współrzędnych, dzienniki pomiarowe).

W systemie ERGO funkcjonują metadane przestrzenne dotyczące operatów geodezyjnych.   W przypadku braku metadanych lub operatu w bazie należy go wprowadzić do systemu ERGO. Przy wprowadzaniu operatów należy uzupełnić bazy danych systemu ERGO pozyskując następujące rodzaje metadanych operatów i dokumentów.

Operat – Tabela zawierająca dane opisujące operat geodezyjny

- Jednostka ewidencyjna

- Praca geodezyjna

- Operat prawny (tak/nie)

- Jednostka segregująca

- Nr

- Rok

- Lp.

- Nr ewidencyjny

- Identyfikator ewidencyjny

- Rok przyjęcia do zasobu

- Nr w roku

- Data wpływu operatu

- Data przyjęcia

- Liczba kart

- Status archiwizacji

- Uwagi

Ww. metadane należy pozyskać zgodnie ze strukturą metadanych systemu ERGO w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie systemu. Klasyfikacja operatu do odpowiedniej grupy, ustalenie asortymentu, zakresu obszarowego/działkowego, jeśli nie nastąpiła przed skanowaniem musi zostać dokonane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe 
w jednym z zakresów z art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podstawowym warunkiem skanowanych dokumentów ma być czytelność oraz jego pełna treść (bez obcięć, przesłonięć, pokryć inną treścią).

Skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu następujących parametrów:

- Rozdzielczość:  nie mniejsza niż 300 dpi, dopuszcza się mniejszą rozdzielczość w przypadku gdy plik miałby wielkość przekraczającą 10MB, jednak z zachowaniem wymagania czytelności.

- Kompresja: JPEG , Poziom kompresji: 1:3-1:10.

- Format zapisu obrazów: JPG, MTIFF, TIFF, PDF.

- Wielkość pojedynczego zapisanego pliku nie może przekraczać 10MB

Obraz monochromatyczny – dla dokumentów, dla których informacja przedstawiona kolorem nie ma znaczenia, np. decyzje, postanowienia, wykazy współrzędnych, itp.

Kolorowy (RGB) – dla dokumentów, dla których informacja przedstawiona kolorem ma istotne znaczenie, np. szkice polowe, szkice wyniesienia itp.

Dokumenty na materiałach transparentnych (kalki, pergaminy, folie) należy skanować tak, aby szumy pikselowe nie zakłócały treści dokumentu.

Szumy pikselowe skanowanych obrazów są dopuszczalne, ale nie mogą zakłócać, zaciemniać, zasłaniać treści dokumentów lub powodować błędną interpretację treści.

Skany mają zawierać treść w formie nie gorszej od oryginału (bez rozmyć, przy zachowaniu grubości kresek, czytelnych opisach, zwłaszcza miar itp.), powinny umożliwiać wykonanie wydruków na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego, o jakości nie gorszej od oryginału. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne  skanowanie dokumentów wypłowiałych, mało kontrastowych, z ciemny tłem, sporządzonych jasnym ołówkiem w celu uzyskania czytelności.

Ze względu na różną jakość techniczną dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia stanu technicznego) skanowanej dokumentacji. Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości, co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca ustali z PODGiK sposób wykonania skanowania.

W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentów na koszt własny, w sposób wskazany przez PODGiK.

# 4. Zestawienie dokumentacji z operatu podlegającej skanowaniu.

W skład dokumentacji technicznej podlegającej skanowaniu wchodzą dokumenty składające się na operaty prawne oraz pozostałe operaty techniczne.

W skład operatów prawnych wchodzić powinny:

- Zgłoszenie

- Szkic wyniesienia granic

- Szkic polowy przyjęcia granic

- Dziennik pomiarowy

- Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział, rozgraniczenie

- Projekt podziału

- Postanowienie

- Protokół z przyjęcia (wznowienia) granic, protokół graniczny

- Protokół stabilizacji granic

- Wykaz współrzędnych punktów granicznych

- Obliczenie powierzchni

- Sprawozdanie

- Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego

- Wykazy zmian gruntowych

- Akty ugody

- Decyzja na zmianę użytków

- Decyzja na połączenie działek

- Szkic z połączenia działek

- Decyzja na zmianę powierzchni działki

- Inne dokumenty

W skład pozostałych operatów wchodzić powinny:

- Zgłoszenie

- Sprawozdanie

- Szkic polowy

- Dziennik pomiarowy (w przypadku pomiarów GPS, zamiast dzienników pomiarowych wykaz współrzędnych pikiet)

- Dziennik niwelacji

- Inne dokumenty

Celem opisu operatu działkami, jest między innymi późniejsze odszukanie operatów powiązanych z danymi numerami działek. Operat, w którym wpisana jest działka, ale brak jest do niej jakichkolwiek miar, jest nieprzydatny, a wykazanie go w wykazie dokumentów do wykorzystania, jest wręcz szkodliwe. Nadmierna liczba dokumentów zbędnych udostępnianych w sposób automatyczny w wyniku zgłoszenia pracy będzie obciążała system. W przypadku operatów z założenia ewidencji gruntów (modernizacji, scalenia), należy zaproponować ich podział na grupy funkcjonalne, umożliwiające wybór dokumentów 
z określonego obszaru. Podział na grupy funkcjonalne Wykonawca powinien uzgodnić 
z ośrodkiem dokumentacji. Celem podziału jest możliwość automatycznego wyboru dokumentów związanych z zakresem zgłoszonej pracy.

# Szczegółowe nazwy poszczególnych plików

akt ugody: P.2012.{ROK}.{NR_OPERATU}_{NR_DOK_ZE_SPISU}_aktug.pdf, np. P.2012.2018.1_00_aktug.pdf

arkusz danych ewidencyjnych budynku: P.2012.{ROK}.{NR_OPERATU}_{NR_DOK_ZE_SPISU}_arkbud.pdf, np. P.2012.2018.1_00_arkbud.pdf

badanie ksiąg wieczystych: P.2012.{ROK}.{NR_OPERATU}_{NR_DOK_ZE_SPISU}_badkw.pdf, np. P.2012.2018.1_00_badkw.pdf

decyzja: dec.pdf, np. P.2012.2018.1_00_dec.pdf

dziennik pomiaru: dzpom.pdf, np. P.2012.2018.1_00_dzpom.pdf

informacja ZUDP: zudp.pdf, np. P.2012.2018.1_00_zudp.pdf

inne: inne.pdf, np. P.2012.2018.1_00_inne.pdf

mapa klasyfikacyjna: mpkl.pdf, np. P.2012.2018.1_00_mpkl.pdf

mapa po aktualizacji: mpakt.pdf, np. P.2012.2018.1_00_mpakt.pdf

mapa projektu podziału: mpodz.pdf, np. P.2012.2018.1_00_mpodz.pdf

mapa przeglądowa: mprze.pdf, np. P.2012.2018.1_00_mprze.pdf

mapa uzupełniająca: muzup.pdf, np. P.2012.2018.1_00_muzup.pdf

mapa wywiadu terenowego: mwyw.pdf, np. P.2012.2018.1_00_mwyw.pdf

materiały archiwalne: march.pdf, np. P.2012.2018.1_00_march.pdf

obliczenia: obl.pdf, np. P.2012.2018.1_00_obl.pdf

obliczenia powierzchni: oblpo.pdf, np. P.2012.2018.1_00_oblpo.pdf

opinia geodety: opin.pdf, np. P.2012.2018.1_00_opin.pdf

polowy opis topograficzny: popto.pdf, np. P.2012.2018.1_00_popto.pdf postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu projektu podziału: postp.pdf, np. P.2012.2018.1_00_postp.pdf

postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczającego: postr.pdf, np. P.2012.2018.1_00_postr.pdf

projekt podziału: ppodz.pdf, np. P.2012.2018.1_00_ppodz.pdf

projekt założenia ewidencji: pzalo.pdf, np. P.2012.2018.1_00_pzalo.pdf

protokół ustalenia granic: prtgr.pdf, np. P.2012.2018.1_00_prtgr.pdf

protokół utrwalenia punktów granicznych: prutr.pdf, np. P.2012.2018.1_00_prutr.pdf

protokół wyłożenia: prwyl.pdf, np. P.2012.2018.1_00_prwyl.pdf

raport z analizy przydatności materiałów: rapmt.pdf, np. P.2012.2018.1_00_rapmt.pdf

spis dokumentów: spisdok.pdf, np. P.2012.2018.1_00_spisdok.pdf

sprawozdanie techniczne: sprt.pdf, np. P.2012.2018.1_00_sprt.pdf

szkic polowy: szkpo.pdf, np. P.2012.2018.1_00_szkpo.pdf

szkic struktury sieci: szkss.pdf, np. P.2012.2018.1_00_szkss.pdf

szkic wyniesienia granic: szkwg.pdf, np. P.2012.2018.1_00_szkwg.pdf

uchwała Rady Gminy: uchw.pdf, np. P.2012.2018.1_00_uchw.pdf

wykaz danych geodezyjnych: wykde.pdf, np. P.2012.2018.1_00_wykde.pdf

wykaz współrzędnych: wykws.pdf, np. P.2012.2018.1_00_wykws.pdf

wykaz zmian ewidencyjnych dotyczących budynku: arkzbud.pdf, np. P.2012.2018.1_00_arkzbud.pdf

wykaz zmian gruntowych: wykzg.pdf, np. P.2012.2018.1_00_wykzg.pdf

wypis: wyp.pdf, np. P.2012.2018.1_00_wyp.pdf

wyrys: wyr.pdf, np. P.2012.2018.1_00_wyr.pdf

zawiadomienie: zaw.pdf, np. P.2012.2018.1_00_zaw.pdf

zgłoszenie pracy geodezyjnej: zglo.pdf, np. P.2012.2018.1_00_zglo.pdf

zwrotne poświadczenie odbioru wezwań: zwr.pdf, np. P.2012.2018.1_00_zwr.pdf

Uwaga: Dokumenty inne należy rozumieć jako dokumenty nie opisane wyżej,  
a dołączone do operatu ze względu na odpowiednie wymagania, czy też istotne
w trakcie czynności technicznych i prawnych objętych operatem takie jak: opinia techniczna itp.

# 5. Zasady udzielania wyjaśnień i uzgodnień.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień, jak też nieobjętych warunkami technicznymi oraz w przypadku wątpliwości wynikających z warunków technicznych należy konsultować się z PODGiK w Suwałkach, a wyjaśnienia te i uzgodnienia dokonywane w trakcie wykonywania zlecenia pod rygorem nieważności muszą zostać zapisane w dzienniku roboty.

Obowiązek założenia i prowadzenia dziennika roboty spoczywa na Wykonawcy, a każde uzgodnienie w dzienniku roboty musi zostać potwierdzone przez przedstawiciela PODGiK w Suwałkach.

# 6. Czynności przygotowujące materiały do archiwizacji, odbiór i kontrola.

Prace związane z archiwizacją operatów odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy na sprzęcie Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający przygotuje partię operatów wraz z ich wykazem do przekazania Wykonawcy, a następnie materiały te zostaną przekazane protokołem przekazania na piśmie z potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę.

Materiały do skanowania pobierane będą przez Wykonawcę cyklicznie, w sposób uzgodniony z Zamawiającym, niepowodujący zakłóceń w bieżącej pracy PODGiK i obsłudze interesantów. Każde pobranie i zwrot dokumentów będzie potwierdzone protokołem przekazania materiałów. Ilość dokumentów pobieranych jednorazowo należy uzgodnić z upoważnionymi pracownikami PODGiK. Materiały nie będą mogły być poza PODGiK dłużej niż 10 dni.

Odbiór zwracanych materiałów posegregowanych, a w przypadku rozszywania – ułożonych zgodnie z numeracją stron w oprawie introligatorskiej, ułożonych chronologicznie zgodnie ze stanem potwierdzonym protokołem przekazania przy ich pobieraniu, ma być potwierdzony na piśmie przez Zamawiającego.

Ze względu na ilość materiałów prace zostaną podzielone na etapy. Dokładny harmonogram realizacji zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy. Nie jest możliwe pobieranie materiałów do kolejnego etapu przed zakończeniem i rozliczenie poprzedniego. Na koniec każdego etapu nastąpi rozliczenie rzeczowe.

Na każdym etapie pracy Zamawiający ma prawo dokonać kontroli skanowania oraz postępu prac u Wykonawcy, a Wykonawca udostępni materiały związane ze skanowaniem i umożliwi przeprowadzenie kontroli.

# 7. Struktura zapisu na nośniku elektronicznym

Zeskanowane dokumenty składające się na operaty powinny zostać zapisane cyfrowym nośniku danych (zewnętrzny dysk twardy USB) w postaci katalogów, podkatalogów i plików odpowiadających zeskanowanym stronom dokumentów zapisanych w odpowiednich katalogach i podkatalogach. Zapis i przekazanie utworzonych plików powinien nastąpić 
w formie uporządkowanej zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Administracji i  Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.

Zasady zapisu skanowanych dokumentów

- Pojedynczy operat to odpowiednio jeden katalog na dysku. Operaty powinny zostać umieszczone w katalogach według roku operatu, np.:

Dokumenty posiadają nazwę zgodną z § 15 Rozporządzenia Ministra Administracji i  Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz według punktu 4 Warunków Technicznych.

Operat techniczny

Na koniec realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat techniczny 
z wykonanej pracy, zawierający m.in.:

- Dziennik roboty.

- Sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej pracy, w tym napotkanych problemów i zastosowanych sposobów ich rozwiązania.

- Raport o stanie ilościowym i jakościowym oraz ewentualnych ubytkach w stanie operatów w stosunku do pierwotnie wykazanych.

- Dysk USB z zeskanowanym materiałem źródłowym.

- Dysk USB z kopią danych w formacie, który umożliwi zasilenie systemu ERGO, struktura zapisu plików i katalogów określona została w załączniku do Warunków Technicznych.

Zatwierdzam

Suwałki dnia 17.05.2018 r.

Załącznik do Wytycznych Technicznych skanowanie zasobu 2018 suwalski

- Zeskanowany dokument należy nazwać zgodnie z tabelą słownikową skrótem

charakteryzującym rodzaj tego dokumentu (kolumna KOD )

Np.  dzpom, zglo, szkpo, itp.

Nazwa dokumentu nie może zawierać polskich znaków, spacji, znaków specjalnych, powinna także składać się z małych liter

- Zeskanowane dokumenty należy umieścić w folderze, którego nazwą będzie numer 
w roku poszczególnego operatu (numer ewidencyjny operatu) np. P.0226.2016.11

Nazwa folderu nie może zawierać polskich znaków, spacji, znaków specjalnych

3. Poszczególne operaty powinny znajdować się w folderze nazwanym numerem operatu np. P.0226.2016.1

Nazwa folderu nie może zawierać polskich znaków, spacji, znaków specjalnych

4. Należy przygotować metadane do dokumentów – zgodnie z atrybutami przewidzianymi rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
np. twórca, kategoria archiwalna, data pozyskania, rodzaj nośnika, podstawowy typ materiału, postać materiału, sposób pozyskania itp. Metadane należy przekazać w formacie przewidzianym rozporządzeniem bądź w innym uzgodnionym z Zamawiającym 
po podpisaniu umowy.

5. SHP z geometrią operatu powinien mieć uzupełnione następujące atrybuty:

- nazwę jednostki ewidencyjnej

- numer operatu

- liczba porządkowa

- numer ewidencyjny operatu

- czy prawny – do wyboru : ‘T’ – tak lub ‘N’ – nie

- status archiwizacji – do wyboru : ‘NP’ – Nie podlega archiwizacji , ‘OC’ – Oczekuje na archiwizację , ‘TR’ – W trakcie archiwizacji , ‘ZA’ – Zarchiwizowany

Np.